SILVER MIX 90

S bezpečnostním víkem

Silver Mix 90 je míchací přístroj na všechny druhy míchacích a aplikačních kapslí, včetně amalgámových kapslí.

1. Připojte Silver Mix 90 k uzemněné zásuvce s 220/240 V - 50 Hz.

2. Silver Mix 90 zapněte pomocí vypínače „ON – OFF“ na zadní straně přístroje.

3. Nastavení času míchání od 1 do 99 sekund

- Pro nastavení času míchání jednou stiskněte tlačítko „SET“, v jednotlivých krocích nastavujete po 10 sekundách.

- Stisknutím tlačítka „▲“ prodloužíte čas míchání o 10 sekund.

- Stisknutím tlačítka „▼“ čas míchání zkrátíte o 10 sekund.

- Druhým stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte čas míchání, v jednotlivých krocích nastavujete po 1 sekundě.

- Pomocí tlačítek „▲ a ▼“ prodloužíte nebo zkrátíte čas míchání vždy o 1 sekundu.

- Třetím stisknutím tlačítka „SET“ uložíte nastavený čas míchání.

4. Aktivovanou kapsli vložte do držáku na kapsle a řádně uzavřete bezpečnostní víko.

5. Na spuštění míchacího procesu stiskněte tlačítko „START/STOP“. Proces míchání můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka „START/STOP“.

6. Z bezpečnostních důvodů míchací přístroj pracuje pouze s řádně uzavřeným bezpečnostním víkem.

Poznámka:

Po uplynutí času míchání zůstává míchací přístroj naprogramovaný na čas, který byl nastaven jako poslední (a to i v případě, že je přístroj vypnutý nebo odpojený). Míchací proces zopakujete jednoduchým stisknutím tlačítka „START/STOP“.

Záruka:

Silver Mix 90 prošel naší závěrečnou zkouškou kvality v technicky a opticky dokonalém stavu. Jakékoliv poškození, nepochybně zapříčiněné chybným materiálem nebo během výroby, bude v záruční lhůtě 12 měsíců bezplatně opraveno. Jakékoliv pozdější reklamace poškození, a to včetně poškození způsobeného dopravou, nebudou zohledněny. Záruku je možné uplatňovat pouze pod podmínkou, že s přístrojem bylo zacházeno v souladu s návodem k použití, a že s ním nebylo nesprávně manipulováno. Záruční doba začíná plynout ode dne zakoupení. Pro uplatnění záruky se obraťte na Vaše dentální depo nebo na naši společnost. Prosíme o navrácení přístroje v původním balení.

# Text boxes

# CS